## Slide 1: 情報Ⅰ
1-15 コンピュータ仕組み
1-15-1 コンピュータの黎明期
1-15-2 ノイマン型コンピュータ
1-15-3 五大装置
1-15-4 ノイマン型コンピュータの計算手順
1-15-5 メモリ(主記憶装置)サイズ
1-15-6 ソフトウェア
1-15-7 基本ソフトウェア

## Slide 2: 1-15 コンピュータ仕組み
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%8E%E3%82%A4%E3%83%9E%E3%83%B3より引用 下記↓
ジョン・フォン・ノイマン（1903年12月28日- 1957年2月8日ハンガリー～アメリカ合衆国）
20世紀科学史における最重要人物の一人。数学・物理学・工学・計算機科学・経済学・気象学・心理学・政治学に影響を与えた。原子爆弾（マンハッタン計画）やコンピュータ（ENIAC）開発への関与。

## Slide 3: ENIAC（Electronic Numerical Integrator and Computer）1946年アメリカで開発された黎明期の電子計算機：弾道計算、十進数、手配線 EDVAC（Electronic Discrete Variable Automatic Computer）1948～9年アメリカで開発された電子計算機：弾道計算、二進数、プログラム内蔵方式 右の２つのイメージはウィキペディアhttps://ja.wikipedia.org/wiki/からの引用、動画はhttps://www.youtube.com/watch?v=h4wQJfdhOlUより引用
ENIAC
EDVAC
1-15-1 コンピュータの黎明期

## Slide 4
メモリにプログラムの命令をデータとして格納➡
引用動画の最初期のコンピュータENIACは手配線であった（ ）
プログラムを内部のメモリに記憶➡取替え可能
(ワープロ、表計算、データべース、画像映像処理、プログラミング･･･万能)
順次上から読み込んで実行する（ ）
命令とデータを同じメモリに格納する（ ）
仕事分担➡演算、制御、記憶、入力、出力（ ） ＋データ伝送
1-15-2 ノイマン型コンピュータ
プログラム内蔵方式
逐次処理方式
単一メモリ方式
五大装置

## Slide 5
出力装置
入力装置
演算装置（CPU）
制御装置（CPU）
記憶装置

## Slide 6
バスクロック
クロック信号
クロック周波数
プログラム

## Slide 7
主記憶装置メインメモリ
CPU(中央演算処理装置)
冷却ファンの裏側
マザーボード
マザーボード
主記憶装置メインメモリ
マザーボード

## Slide 8: 1-15-4 ノイマン型コンピュータの計算手順
① プログラムの実行の指示
命令やデータが取り出され主記憶装置に転送
動作領域が主記憶装置に割り当てられる
② プログラムカウンタが指すアドレスから命令を読み込む
プログラムカウンタ：命令を管理する記憶部
アドレス：データの格納場所
プログラムカウンタを１つ進め次の命令を指す➡逐次処理方式
③ 制御部で読み込んだ命令を解釈し，動作する
④ 終了命令がない限り，手順②へ戻る
→複数の論理回路の組み合わせにより実現

## Slide 9
出力データ
スピーカ プリンタ ディスプレイ
CPU
キーボード マウス マイクロホン カメラ
HDD USBメモリ SD
補助記憶装置の例
(制御)
(演算)
入力
命令
演算
命令
プログラム
データ
プログラム（応用ソフトウェア…アプリ）
データ
入力装置
出力装置➡
入力データ
主記憶装置メインメモリ

## Slide 10: 計算の手順
主記憶装置 | 
０ | READ ４
１ | ADD ５
２ | WRITE ６
３ | STOP ０
４ | １
５ | ２
６ | 
１＋２ の計算をする場合
０
１
２
３
３
１＋２の計算をするのじゃ！
プログラムカウンタ
アドレス
CPU（中央演算処理装置）
１
＋２
＝３
以上で計算終了！
READ ：メモリからレジスタに読み出し
WRITE ：レジスタからメモリに書き込み
ADD ：レジスタ間の和
STOP ：プログラムの停止
主記憶装置：データや上記命令が保存
命令
データ
データ読み書き
単一メモリ方式
レジスタ

## Slide 11
CPUの動作 REVIEW
プログラムを実行するとき，プログラムは( )に読み込まれる。( ）は( ）から( ）を取り出し，解読・実行の一連の動作を行う。このことを繰り返し行う。
計算の仕組み REVIEW
( ）の内部には，主記憶装置の次に実行する命令のある番地を示す( )および，演算・判断を行ったり，その結果などを記憶したりするための( ）と呼ばれる記憶場所がある。計算は通常( ）との間で行われ結果も( ）に保存される。
主記憶装置（メモリ）
命令
プログラムカウンタ
レジスタ
計算手順まとめ
メモリ
ＣＰＵ
ＣＰＵ
メモリ
メモリ

## Slide 12
入力装置
出力装置
制御装置
演算装置
主記憶装置
補助記憶装置

## Slide 13
主記憶装置
（机の上）
補助記憶装置
（引き出し）
作業ファイル
作業…
作業を保存！
1-15-5 メモリ

## Slide 14
主記憶装置
（机の上）
補助記憶装置
（引き出し）
机上を拡げると、同時に多くの作業ができる
1-15-5 メモリ(主記憶装置)増強

## Slide 15
( ) Windows,iOS,Android,Linux等
・ユーザや応用ソフトウェアとハードウェアの中間に位置
・ユーザに対して標準的なインターフェースを提供
・ハードウェアなどの各リソースに対して効率的な管理
② ( )文書作成ソフトウェア(ワープロ)，表計算ソフトウェア，画像処理ソフトウェア等
③ ( )応用ソフトウェアに周辺機器を動作させるためのプログラム
➡応用ソフトウェアは周辺機器の違いを意識することなく作業可能
④ ( )グラフィック画面を効果的に利用し，アイコンやボタンなどをマウスなどで操作する環境
⑤ ( )命令を文字入力で実行させる環境
オペレーティングシステム（OS）、基本ソフトウェア
ドライバ
応用ソフトウェア
グラフィカルユーザインタフェース、GUI
キャラクタユーザインタフェース、CUI
1-15-6 ソフトウェア

## Slide 16: 1-15-7 基本ソフトウェア
機器の管理、制御機能
応用ソフトが共通して利用する基本的な機能などを実装
システム全体を管理するソフトウェア。
入出力装置や主記憶装置、外部記憶装置の管理
外部の別の装置やネットワークとのデータ通信の制御
電源投入～終了まで動作
ユーザからの指示に基いた応用ソフトを制御

## Slide 17: 1-15-6 ハードウェア・基本ソフト・応用ソフトの連携
花びらを切り抜きたい！
ユーザ（人間）
元画像

## Slide 18
花びらの切抜き
を選択しよう
ユーザ（人間）
ハードウェア（マウス）
操作されたな！

## Slide 19
花びら選択・切り取りの命令だよ
ハードウェア（マウス）
OS
了解！
アプリに伝えるよ

## Slide 20
花びら選択・切り抜き
実行して！
OS
アプリケーションソフト
了解！

## Slide 21
切り抜きを
完了したよ！
アプリケーションソフト
結果が返ってきたな！
OS

## Slide 22
切抜き完了が返ってきたから表示して！
出力結果を表示！
ハードウェア（ディスプレイ）
OS

## Slide 23
切抜くことが
出来たな！
出力結果を表示！
ハードウェア（ディスプレイ）
ユーザ（人間）

## Slide 24
ハードウェア（マウス）
繰り返し
切り抜いた写真を
貼りつけたい！
ユーザ（人間）
操作されたな！